UD 2. Sistemas Informáticos. Estructura Física. Práctica 1

Actividad 1
Busca y averigua cual es el factor de forma y el socket de las siguientes placas base:
	Factor de forma	Socket
Gigabyte GA-H55-UD3H	ATX	Socket H (LGA 1156)
MSI 880GMA-E55	Micro ATX	Socket AM3
Asus P8Z68-V	ATX	Socket H2 (LGA 1155)

Actividad 2
 Elabora una tabla comparativa de la siguiente lista de zócalos y slots indicando número de pines o conectores, procesadores que admite y tipo de zócalo slot. Esta actividad se puede realizar de forma colectiva en los foros del módulo.

	Pines/conectores	procesador
PLCC	Oscila 20 y 84	Motorola MC68HC711E9CFN3 en encapsulado QFJ52 (PLCC52).
Socket 1	169	5V, 16-33 MHz,486 SX, 486 DX, 486 DX2 y DX4 Overdrive
Socket 7	296 (19x19)	Intel Pentium 75-200 MHz Pentium MMX 166-233 MHz AMD K5 AMD K6 166-233 MHz AMD K6-2 233-333 MHz Cyrix 6x86 PR90 - PR200 Cyrix MX IDT WinChip 180-250 MHz Rise Technology mP6
Slot 1	242	Pentium II: 233–450 MHz Celeron: 266–433 MHz Pentium III: 450–1.133 MHz (Un Slotket hace los siguientes CPUs Socket 370 usables: Celeron y Pentium III a 1.400 MHz, VIA Cyrix III: 350–733 MHz, VIA C3: 733–1.200 MHz
Slot A	242	AMD Athlon (500-1000 MHz)
Socket 370	370	Intel Celeron (PPGA, 300–533 MHz) Intel Celeron Coppermine (FC-PGA, 533–1100 MHz) Intel Celeron Tualatin (FC-PGA2, 900–1400 MHz) Intel Pentium III Coppermine (FC-PGA, 500–1133 MHz) Intel Pentium III Tualatin (FC-PGA2, 1000–1400 MHz) VIA Cyrix III/C3 (500–1200 MHz)
Socket A	462	AMD Athlon (650 MHz – 1400 MHz) AMD Athlon XP (1500+ – 3200+) AMD Duron (600 MHz – 1800 MHz) AMD Sempron (2000+ – 3300+) AMD Athlon MP (1000 MHz – 3000+) AMD Geode NX (667 MHz – 2200 MHz)
Socket 423	423	Intel Pentium 4 (1300 MHz - 2000 MHz)
Socket 478	478	Intel Pentium 4 (1,4 - 3,4 GHz) Intel Celeron (1,7 - 2,8 GHz) Celeron D (2,13 - 3,2 GHz) Pentium 4 Extreme Edition (3,2 - 3,4 GHz)
Socket 939	939	AMD Athlon 64 (2800+ - 4000+) AMD Athlon 64 FX AMD Athlon 64 X2 Algunos AMD Opteron 1xx Algunos Sempron 3xxx
LGA 775	775	Intel Pentium 4 (2.66 - 3.80 GHz) Intel Celeron D(2.53 - 3.60 GHz ) Intel Pentium 4 Extreme Edition (3.20 - 3.73 GHz) Intel Pentium D (2.66 - 3.60 GHz) Pentium Dual-Core (1.40 - 2.80 GHz) Intel Core 2 Duo (1.60 - 3.33 GHz) Intel Core 2 Extreme (2.66 - 3.20 GHz) Intel Core 2 Quad (2.33 - 3.00 GHz) Intel Xeon (1.86-3.40 GHz) Intel Core' Celeron (1.60 - 2.40 GHz)
Socket AM2	960	AMD Athlon 64 AMD Athlon 64 FX AMD Athlon 64 X2 AMD Sempron
Socket F	1207	Opteron 2xxx, 8xxx series Athlon 64 FX FX-7x series
Socket AM3	941 (Socket) 938 (CPU)	Phenom II Athlon II Sempron Opteron 1380 Series
LGA 1156	1156	Intel Pentium Intel Core i3 Intel Core i5 Intel Core i7 Intel Xeon
LGA 1155	1155	Sandy Bridge, Ivy Bridge
Socket AM3+	942 (zócalo) 938 (zócalo AM3) 940 (CPU basado en Bulldozer)	Phenom II Athlon II FX Opteron 3000 Series
LGA 1150	1150	Haswell
Socket FM2+	906
LGA 1151	1151	Kaby Lake Skylake

Actividad 3
Completa la siguiente tabla de capacidad de transferencia de algunos buses.

BUS	Frecuencia	Tamaño	Tasa de Transferencia / (Megabytes)
PCI	33,33 Mhz	32 o 64 bits	250 MB/s
AGP 8x	66 Mhz	32 bits	2133MB/s
PCI Express 2.0	66 Mhz	32 bits	500 MB/s
USB 3.0	3,1 a 10,6 GHz.	1	625 MB/s
Memoria DDR-1600	200 Mhz	32-64 bits	800-1600 Mb/s

Actividad 4
Busca y enumera los buses que encuentres en los chipset de estas placas base:

• Gigabyte GA-H55-UD3H
Intel® Z68
(6 x SATA 3Gb/s)
• MSI 880GMA-E55
AMD® SB850
 (6xSATA III ports by Supports storage and data transfers at up to 6Gb/s)
 • Asus P8Z68-V
 H55 Express Chipset (2 x SATA 6Gb/s port(s), gris
4 x SATA 3Gb/s port(s), azul)

Actividad 5
Busca y enumera los conectores de alimentación que encuentres en estas placas base:

• Gigabyte GA-H55-UD3H
-conector de alimentación ATX de 24-pin
-conector de alimentación ATX 12V de 4-pin

• MSI 880GMA-E55
-ATX 24-pin power connector
- ATX 4-pin 12V CPU power connector
- CPU x 1 / System x 2 FAN connectors

• Asus P8Z68-V
-Conector de alimentación EATX de 24 contactos
-Conector de alimentación ATX 12V de 8 contactos

Actividad 6

Busca y describe las ranuras de memoria que tienen estas placas base:
• Gigabyte GA-H55-UD3H
7 ranuras
Ranuras de memoria DIMM DDR3: 4
Ranuras x1 PCI Express: 1
Ranuras x16 PCI Express: 1
Ranuras x4 PCI Express: 1

• MSI 880GMA-E55
8 ranuras
Ranuras de memoria DIMM DDR3: 4
Ranuras PCI x1: 1
Ranuras x1 PCI Express: 2
Ranuras x16 PCI Express: 1

• Asus P8Z68-V
Ranuras 11
4 x DIMM DDR3
2 x PCIe 2.0 x16 (x16 or dual x8)
1 x PCIe 2.0 x16 (x4 mode, negro) *1
2 x PCIe x1
2 x PCI

Actividad 7
Realiza una tabla comparativa de slots de expansión con las características de cada una de ellas. La tabla siguiente puede servirte de modelo. Esta actividad se puede realizar de forma colectiva en los
foros del módulo.

Caracteristicas	ISA	PCI	AGP	PCI Express
Ancho de banda	8 megahercios	125 MB/s a 530 MB/s		250 MB/s a 16 GB/s
Frecuencia	4,77 Megahercios	33,33 Mhz	66 Mhz	66 Mhz
Tasa de transferencia	16MB/s	250 MB/s	2133MB/s	500 MB/s
Ubicación	Entre el Puente Norte y los slots PCI	Al lado de la ranura AGP y la pila	se encuentra a un lado de las ranuras PCI
Versiones o Tipos	ISA 8(XT),ISA16(AT)		1.0 2.0 3.0 3.5	V2.x V3.x V4.0
Tamaño	8 bits	32 bits	32 bits	32 bits
Uso	Esta en desuso	está pensado para ser usado solo como bus local.	Tarjeta gráfica	está pensado para ser usado solo como bus local.

Actividad 8
Señala todos los elementos que puedas identificar de esta placa base. Dibuja encima de la placa números, luego puedes confeccionar una lista indicando qué es cada número.

Conectores dispositivos externos

Slots
PCI
Ranura
A
G
P

Zocalo Microprocesador

Northbridge

Pila

Zocalo memoria
Southbridge

SATA
Disquetera
IDE
Toma alimentacion

Actividad 9 Realiza una tabla comparativa de las siguientes placas base:

Placa	Slots expansion	Chipset	Tipo procesador	Conectores
Gigabyte GA-H55-UD3H	7 ranuras Ranuras de memoria DIMM DDR3: 4 Ranuras x1 PCI Express: 1 Ranuras x16 PCI Express: 1 Ranuras x4 PCI Express: 1	Intel® H55 Express Chipset	Support for an Intel® Core™ i7 series processor/Intel® Core™ i5 series processor/ Intel® Core™ i3 series processor in the LGA1156 package	2 x cabeceras para ventilador del sistema / 1 x cabeceras frontales de audio / 6 x SATA 3Gb/s / 1 x jumper para reseteo de CMOS / 2 x USB 2.0/1.1 / 1 x COM / 1 CD In / 1 x conector de alimentación ATX de 24-pin / 1 x conector de alimentación ATX 12V de 4-pin / 1 x salida SPDIF / 1 x Conector de disquetera / 1 x conector para el ventilador de la CPU / 1 x conector para el panel frontal / 1 x IDE / 1 x conector para ventilador de la fuente de alimentación / 1 x SPDIF in
MSI 880GMA-E55	8 ranuras / Ranuras de memoria DIMM DDR3: 4 / Ranuras PCI x1: 1 Ranuras x1 PCI Express: 2 Ranuras x16 PCI Express: 1	MD® 880G and SB850 Chipset	64bit AMD® Phenom II X6/X4/X3/X2, Athlon II X4/X3/X2 and Sempron CPU.	1 x ATX 24-pin power connector - 1 x ATX 4-pin 12V CPU power connector - CPU x 1 / System x 2 FAN connectors - 1 x Front panel audio connector - 1 x Front panel connector - 1 x Chassis intrusion switch connector - 4 x USB 2.0 connectors - 6 x Serial ATA III connectors - 1 x ATA133 HD connector - 1 x Serial port connector - 1 x Parallel port connector - 1 x IEEE1394 connector - 1 x OC Switch - 1 x Clear CMOS jumper - 1 x SPDIF-out connector - 1 x TPM module connector / - 1 x Optical SPDIF-out - 1 x PS/2 keyboard / mouse - 1 x Graphic Card port - 1 x DVI-D port - 1 x HDMI port - 4 x USB 2.0 ports - 1 x IEEE1394 port - 1 x RJ45 LAN jack - 2 x USB 3.0 ports - 1 x 6 in 1 audio jack
Asus P8Z68-V	11 ranuras / 4 x DIMM DDR3 / 2 x PCIe 2.0 x16 (x16 or dual x8) 1 x PCIe 2.0 x16 (x4 mode, negro) *1 2 x PCIe x3 2 x PCI	Intel® Z68 chipset : 2 x SATA 6Gb/s port(s), gris 4 x SATA 3Gb/s port(s), azul Compatible con Raid 0, 1, 5, 10 Compatible con Intel® Smart Response Technology Controladora JMicron® JMB362 : *2 1 x eSATA 3Gb/s port(s), rojo	Intel® Procesadores Socket 1155 de 2ª generación Core™ i7/Core™ i5/Core™ i3 Soporta CPU Intel® 32 nm Soporta Intel® Turbo Boost Technology 2
Gigabyte Z68X-UD4-B3	10 ranuras / 4 x DDR3 DIMM / 1 x slot PCI Express x16 a x16 / 1 x PCI Express x16, a x8 / 2 x PCI Express x1 / 2 x PCI	chipset: Intel Z68 Express / Soporte para SATA RAID 0, RAID 1, RAID 5, y RAID 10 / 2 x conectores SATA 6Gb / s (SATA3_0, SATA3_1) / 4 x SATA 3Gb/s / 2 x chip Marvell 88SE9172 / 2 x SATA 6Gb/s conectores (GSATA3_6, GSATA3) / 2 x eSATA 6Gb/s connector	Intel Core i7/i5/i3/Pentium/Celeron en el paquete LGA1155	Panel trasero conectores: 1 x PS/2 Teclado/Ratón puerto/1 x conector coaxial Conector de salida S/PDIF/1 x salida S/PDIF óptica/7 x USB 2.0/1.1 Puertos/2 x puertos USB 3.0/2.0/1 x IEEE 1394 Puerto/1 x eSATA/USB Combo, conector/1 x eSATA de 6 GB/s)/1 x puerto RJ-45/6 x Audio Clavijas (central/subwoofer interno de micrófono/altavoz trasero Out/línea de salida de altavoz/lateral en/salida de línea/salida de altavoz)